## Slide 1: Ameba Arduino 之 WIFI連接&中華電信IoT大平台
2020/06/08:新一代網路

## Slide 2: 課程
連上WIFI
中華電信IoT大平台介紹
核心服務介紹
  MQTT
操作說明
將資料上傳至IoT大平台
Notes: From 大平台 to device 大平台南向介面

## Slide 3: Ameba Wi-Fi
讓Ameba 透過Wi-Fi連網
與IoT大平台連線並上傳資料至平台
範例程式：AmebaPubSubBasic
  修改參數
  檢視Serial視窗確認是否成功連線
開啟範例程式並依註解說明
修改欲連線Wi-Fi之SSID&PWD

## Slide 4: 透過Serial視窗檢視網路連線狀態
1.
2.
3.
4.
1.設定欲連線之SSID
2.有掃到Wi-Fi後會給mac
3.密碼正確
4.連線成功後顯示連線IP
若連線失敗依照各個環節檢視
來進行障礙排除

## Slide 5: 中華電信IoT大平台介紹 https://iot.cht.com.tw/iot/

## Slide 6: 平台簡介
提供感測資料之收集、儲存、供應及管理等。
讓使用者建構出高可用性、高可靠性、高處理量且符合資訊安全標準的智慧感測資料中心。
透過物聯網技術收集各項資訊設備以及進行監控
透過平台的各項服務，可輕鬆地於平台上建立專屬應用服務、設備連結以及開發行動裝置APP

## Slide 7: 平台架構

## Slide 8: https://iot.cht.com.tw/iot/
使用者登入
帳密npust_stu01/1qaz2wsx

## Slide 9: 開發者中心
簡介
說明書
API
範例程式
別人的作品

## Slide 10: 登入頁面
使用者登入 or 註冊CHT帳號

## Slide 11: API 文件
以資料傳輸協定的角度來看，大平台提供
Restful / MQTT / WebSocket 三種資料傳輸方式
RESTful

## Slide 12: 平台架構
https://iot.cht.com.tw/iot/developer/dmp
Notes: 裝置管理為五階層式的結構，由上到下分別為 (1)帳號、(2)專案、(3)裝置、(4)感測器、(5)資料，且彼此之間的主從關係為一對多，即同一個帳號底下可擁有多個專案，一個專案之下可以擁有多個裝置，且一個裝置上又可能裝載多種感測器，而需特別注意的是，一個感測器只能選擇單一種類的資料型式，即儲存數據(Rawdata)或是圖像(Snapshot)
1. 帳號(Account)
本平台之帳號管理，即將全面整合至 CHT 會員中心 ，若您欲成為中華電信IoT智慧聯網大平台之會員，就必須使用 CHT 會員進行登入，才可於專案管理頁面中，新增專案、裝置、感測器，並存取相關的數據。
2. 專案(Project)
主要用來將裝置集中化管理，可以視為一個應用群組服務，而一個專案底下可以建置一個至多個裝置，例如:北台灣空氣品質專案擁有數千個空汙測站(裝置)
3. 裝置(Device)
主要用來將感測器集中化管理，也可以泛指為一個 測站或設備，而一個裝置底下可以擁有多個感測器，例如:台北空汙裝置擁有三種感測器(PM1.0、PM2.5、PM10)
4. 感測器(Sensor)
主要用來管理所偵測到的環境資料，常見的感測器有:PM2.5感測器、溫度感測器、濕度感測器、環境監控感測器
5. 資料(Data)
目前提供兩種資料型式，一種是數據(Rawdata)，另一種則是圖像(Snapshot)，需注意一個感測器只能夠選擇其中一種的資料格式，例如:溫溼度感測器儲存的是數據，防盜監控感測器儲存的是圖像

## Slide 13: 權限管理
Notes: 在明白階層式架構之後，可以透過每層所對應的金鑰(key)達到權限的控管，以合法存取相關的裝置資訊，在一個帳號下會有三種金鑰，分別是 (1) Account Key、(2) Project Key、(3) Device Key ，而每個帳號擁有專屬的 Account Key 用以驗證專案管理權限，提供專案新增、編輯、查詢與刪除服務， 而每個專案都有專屬的 Project Key 用以驗證專案存取權限，而該專案 Project Key 僅能存取該專案底下的裝置、感測器與資料；每個裝置也有其專屬的 Device Key 用以驗證裝置存取權限，該裝置 Device Key 僅能存取該裝置底下的感測器與資料，不允許存取相同專案底下其他裝置資訊。

## Slide 14: 專案管理
增加新專案

## Slide 15: 新增專案
給新專案命名
選擇應用領域

## Slide 16
修改專案內容
X 按鈕為刪除專案

## Slide 17: 專案權限資料
專案API KEY
調整管理權限

## Slide 18: 共享你的專案
輸入大平台帳號
將專案共享給其他”大平台”使用者

## Slide 19: 專案內容
點此進入專案

## Slide 20: 增加設備
新增一台設備
回專案管理

## Slide 21: 設備名稱與設備金鑰
API KEY
命名

## Slide 22: 新增設備後 增加感測器
回專案管理
設備編號 (DEVICE_NUMBER)
設備名稱
新增感測器

## Slide 23: 新增感測器
感測器的ID(Sensor_ID)
感測器名稱
選擇資料類型
自定義單位

## Slide 24: API文件 & 說明
開發者中心 > API文件 > MQTT > 感測資料
publish
Subscribe method
API URI

## Slide 25: 回顧基本設定
設備ID Device_ID
設備Device_KEY
感測器名稱SensorID (Subscribe會用到)

## Slide 26: 上傳資料至IoT大平台
範例程式：AmebaPubSubDemo-DHTOnLCD
設備編號
金鑰
發佈感測資料
根據API文件給的URI修改參數
訂閱感測資料變動通知

## Slide 27: 透過Serial畫面檢視