## Slide 1
物聯網基礎與實作 –Arduino基本介紹&光敏電阻
老師：潘建良
助教：楊宗翰、郭家偉

## Slide 2
課程目標
物聯網開發版介紹
  聯發科 Linkit one
  Raspberry Pi
  Arduino
了解 Arduino
  硬體
  開發平台
Arduino 實驗
  紅綠燈
  光敏電阻

## Slide 3
物聯網開發版介紹

## Slide 4: 物聯網常見開發版比較
聯發科 Linkit one
Raspberry Pi
價格經濟實惠
具有 Wi-Fi 、GPS，並且還可發簡訊
韌體方面仍有些不太穩定
支援性較低
最便宜的微型電腦之一
Linux 系統
支援性較低
Notes: 聯發科最大的優勢在於價格是其中最經濟划算的，本身具有 Wi-Fi、GPS，並且還可發簡訊，大致上基本的功能都囊括在內。如果拿 Arduino 類比，要達到相同的功能大概要花個一萬元左右，相比聯發科 Linkit one 大概只要兩千多元即可，可見它的實惠之處。
針對 Raspberry Pi 比較完整的 Sensor 大概就只有相機、NFC、RFID 這些，其他比較深入的像是加速度、空氣品質這類都沒有非常完整。許多人使用者也希望它能夠設計一個平台，例如用樹莓派做 Arduino 資料搜集，目前坊間也有這樣的教案，但直接使用 Linux 做 Coding 的人卻是不多。
參考來源：https://www.techbang.com/posts/25072-cao-yongzhong-board-maker-iot

## Slide 5
Arduino基本介紹

## Slide 6
Arduino 簡介
淺而易懂
類似 C/C++語法
彈性開發
價格便宜
支援多樣感測器
許多開放資源

## Slide 7: Arduino UNO 板介紹
1. 支援USB接頭傳輸資料及供電。
2. 輸入電壓Power Jack，可以直接接上7V_12V電源，或是使用9V電池供電。
3. 重新啟動按鈕。
1
2
3
Notes: 參考來源：http://www.powenko.com/wordpress/arduino-%E7%A1%AC%E9%AB%94%E4%BB%8B%E7%B4%B9/
支援USB接頭傳輸資料及供電(不需額外電源)。
輸入電壓Power Jack，可以單獨使用，不需連接USB電腦時就可以直接接上7V_12V電源，或是使用9V電池供電。（所以1和2只要選選擇一個就可以了）
重新執行程式按鈕。

## Slide 8
4. 數位接腳:由右到左那他分別是
    4-1：數位接腳0到數位接腳13
    4-2：GND: 接地接腳。
4
Arduino UNO 板介紹
Notes: 參考來源：http://www.powenko.com/wordpress/arduino-%E7%A1%AC%E9%AB%94%E4%BB%8B%E7%B4%B9/
https://single9.net/2011/10/software-pwm-by-arduino/
https://openhome.cc/Gossip/Books/mBlockArduino1-3and1-4.html
數位接腳:由右到左那他分別是
    4-1：數位接腳0到數位接腳13：有些字前面有～符號，例如說～10，這個意思是當它可以當成數位接腳10，可以做PWM 的資料輸出，這些腳位可以用數位訊號來模擬出類比訊號，只有特別的接腳可以做PWM 的資料輸出。
    4-2：GND: 接地接腳。
備註：
PWM 是 Pulse-width Modulation 的縮寫，即脈波寬度調整或稱頻寬調整，常用於電子式的電壓調整，例如：燈光亮度、馬達控制、螢幕亮度…等等。

## Slide 9: Arduino UNO 板介紹
5. 電源控制的接腳：(由右至左)
    5-1: Vin (電源輸入)
    5-2: Gnd (接地)
    5-3: Gnd (接地)
    5-4: 5V (5V 電源輸出)
    5-5: 3V3 (3V電源輸出)
    5-5: RESET (重新執行程式)
    5-7: IOREF（輸出入埠電壓參考）
    5-8: 空接，沒有任何作用。
5
Notes: 參考來源：http://www.powenko.com/wordpress/arduino-%E7%A1%AC%E9%AB%94%E4%BB%8B%E7%B4%B9/
電源控制的接腳：(由右至左)
    5-1: Vin (電源輸入)
    5-2: Gnd (接地)
    5-3: Gnd (接地)
    5-4: 5V (5V 電源輸出)
    5-5: 3V3 (3V電源輸出)
    5-5: RESET (重新執行程式)
    5-7: IOREF（輸出入埠電壓參考）插孔和5V（電源輸出）插孔相連，它可以讓擴充板 （Shield）得知此Arduino板的運作電壓（註：大部分的擴充板都沒有使用到這項功能）。
    5-8: 空接，沒有任何作用，未來的控制板也許會用到此插孔。

## Slide 10: Arduino UNO 板介紹
6. 類比訊號接腳：A0, A1, A2, A3, A4, A5 可用來接受類比電壓輸入。
7. LED 燈：用來顯示 D13，是高電壓還低電壓。
6
7
Notes: 參考來源：http://www.powenko.com/wordpress/arduino-%E7%A1%AC%E9%AB%94%E4%BB%8B%E7%B4%B9/
https://openhome.cc/Gossip/Books/mBlockArduino1-3and1-4.html
7. 類比訊號接腳：A0, A1, A2, A3, A4, A5 可用來接受類比電壓輸入，但不能輸出類比電壓，類比電壓必須透過數位腳位D3 (~3) 、D5 (~5) 、D5 (~5) 、D9 (~9) 、D10 (~10) 、D11 (~11)，以PWM模擬。其中 A4 有 SDA 和 A5 有 SCL 功能。另外，A0至A5也可作為數位輸出、輸入腳位使用，此時A0至A5分別可視為D14至D19。
8. LED 燈：用來顯示 D13，是高電壓還低電壓。

## Slide 11: Arduino UNO 板介紹
8. LED 燈：電源顯示燈。
9. Microcontroller (控制晶片) : 控制板的大腦ATmega328。
9
8
Notes: 參考來源：http://www.powenko.com/wordpress/arduino-%E7%A1%AC%E9%AB%94%E4%BB%8B%E7%B4%B9/
https://openhome.cc/Gossip/Books/mBlockArduino1-3and1-4.html
9. LED 燈：電源顯示燈。
10. Microcontroller (控制晶片) : 控制板的大腦ATmega328，採雙列直插封裝（Dual in-line package），又稱DIP封裝，市面上有單獨銷售ATmega328，如果控制板上的ATmega328損壞，可以使用小的一字起子或尖嘴鉗將之撬起，用新的ATmega328取代。

## Slide 12
Arduino Nano
WEMOS D1 WIFI
內嵌入 ESP8255
支援 WiFi
小尺寸
以直接插在面包板上
Arduino 開發版種類

## Slide 13
Photocell (light sensor)
Infrared Receiver
PIR
Ultrasonic
Tri-Axis Accelerometer (三軸加速度計)
Arduino 的感測器 (Sensors)
Flame Sensor
火焰感測器

## Slide 14
https://www.tinkercad.com/
Arduino 模擬器 - TinkerCad

## Slide 15
Arduino 開發軟體 – Arduino IDE

## Slide 16
Arduino實驗

## Slide 17: Led 實驗

## Slide 18
電子零件 - LED
發光二極體(Light Emitting DiodeLED)，簡稱為LED，
是一個單向導通時會發光，體積小、不發熱、消耗功率低且耐用的電子元件
長腳是
正極(+)
(Anode)
短腳是
負極(-)
(Cathode)
負極處
有切口
LED
電路符號
+
-

## Slide 19
杜邦線
(雙母頭)
麵包板跳線
(雙公頭)
杜邦線
(公對母)
線材及零件

## Slide 20
電阻就是減小電流大小的東西，讓電子零件不會燒壞
電阻，本次課程提供電阻有220 、 1K 、10K歐姆
10K歐姆
220歐姆
線材及零件

## Slide 21
一般最後一位只是金銀或棕色，若兩端一樣的，就用電表量一下
電阻5色環

## Slide 22: 電阻色碼計算器
https://www.digikey.tw/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band

## Slide 23: 麵包板
板子哪個是正極或負極?
負電
正電

## Slide 24
接線範例 1
麵包板

## Slide 25
接線範例 2
麵包板

## Slide 26: 錯誤用法
麵包板

## Slide 27
讓led亮起來 (測試led是否正常)
麵包板

## Slide 28
問題 1：LED 燈是否會亮？
Ans：會。
麵包板

## Slide 29
問題 2：LED 燈是否會亮？
Ans：不會，已經隔了中間一排無金屬接片（e跨f），此電路無法相連。
麵包板

## Slide 30
問題 3：LED 燈是否會亮？
Ans：不會，LED 燈腳位正負極接反，因此無法通電。
麵包板

## Slide 31: 麵包板接線 (用程式控制)
麵包板

## Slide 32
Arduino 常用語法
Notes: 參考來源：https://lolikitty.pixnet.net/blog/post/75348048

## Slide 33
Arduino 常用語法
Notes: 參考來源：https://lolikitty.pixnet.net/blog/post/75348048

## Slide 34
LED 實驗 - 01
功能 ：讓 LED燈閃爍，亦即讓 LED 亮一秒，滅一秒交替進行。
材料：
  1.Arduino板 x 1
  2.麵包板x 1
  3.LED燈x 1 (用220Ω電阻)
  4.電阻220Ω x 1
1
2
3
4

## Slide 35
LED 實驗 - 01
讓LED燈閃爍，亦即讓LED亮一秒，滅一秒交替進行。
範例：
LED |  | 
LED 接腳 | Arduino 開發板接腳 | 說明
長腳 | 電阻220Ω | 連接電阻降低電壓
短腳 | GND | 接地
電阻220Ω | D13 | 控制正電

## Slide 36
LED 實驗 - 01
讓LED燈閃爍，亦即讓LED亮一秒，滅一秒交替進行。
範例：

## Slide 37
LED 實驗 - 02
功能 ：透過按鈕，按一下 LED 亮一秒，放開熄滅交替進行。
材料：
  1.Arduino板 x 1
  2.麵包板x 1
  3.LED燈x 1 (用220Ω電阻)
  4.按鈕x 1
  5.電阻220Ω x 1

## Slide 38
LED 實驗 - 02
功能：透過按鈕，按一下 LED 亮一秒，放開熄滅交替進行。
範例：
LED |  | 
LED 接腳 | Arduino 開發板接腳 | 說明
長腳 | 電阻220Ω | 連接電阻降低電壓
短腳 | GND | 接地
電阻220Ω | D12 | 控制正電

## Slide 39
LED 實驗 - 02
說明：按鈕和電阻皆不分正負極
範例：
按鈕 |  | 
按鈕 接腳 | Arduino 開發板接腳 | 說明
左接腳 | GND | 接地
右接腳 | 電阻220Ω （左） | 連接電阻降低電壓
電阻220Ω （左） | D8 | 控制訊號
電阻220Ω （右） | V5 | 連接正電

## Slide 40: LED 實驗 - 02

## Slide 41: LED 實驗 - 02

## Slide 42: LED 練習
功能 ：執行讓三顆（紅、黃、綠） LED 輪點亮，分別各點亮
紅燈 5 秒 、黃燈 2 秒 、綠燈 5 秒
材料：
  1.Arduino板 x 1
  2.麵包板x 1
  3.LED燈x 3 (紅、黃、綠)
  4.電阻220Ω x 3

## Slide 43: 光敏電阻 實驗 -01
功能：小夜燈，當室內暗下來時，可以自動啟動燈光
材料：
  1.Arduino板 x 1
  2.麵包板x 1
  3.LED燈x 1 (用220Ω電阻)
  4.光敏電阻 (photocell) x 1 (不分正負極，用10kΩ電阻)

## Slide 44: 光敏電阻 實驗 -01
範例：
LED |  | 
LED 接腳 | Arduino 開發板接腳 | 說明
長腳 | D11 | 控制正電
短腳 | 電阻220Ω | 連接電阻降低電壓
電阻220Ω | GND | 接地

## Slide 45: 光敏電阻 實驗 -01
功能：光敏電阻接腳不分正負極
範例：
光敏電阻 |  | 
光敏電阻 接腳 | Arduino 開發板接腳 | 說明
左接腳 | 電阻10K Ω (右) | 連接電阻降低電壓
右接腳 | 5V | 連接正電
電阻10K Ω (左) | GND | 接地
電阻10K Ω (右) | A0 | 控制訊號 (類比)

## Slide 46: 光敏電阻 實驗 -01
範例：

## Slide 47: 光敏電阻 實驗 -01

## Slide 48
光敏電阻 實作練習
功能：當遮住光敏電阻時，點亮黃色 LED 燈，當光照射光敏電阻時，點亮紅色 LED 燈
腳位設定：
光敏電阻控制腳位為 A1
黃色 LED 燈腳位為 D8
紅色 LED 燈腳位為 D9